## Slide 1
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ
Επιβλέπων: Κατσαβούνης Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
Notes: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΜΗΣΣΗΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ».
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ.

## Slide 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συμπεράσματα
5
Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής
Περιγραφή Βάσης Δεδομένων
Παρουσίαση Λειτουργίας Διαδικτυακής Εφαρμογής
4
Θεωρητικό Υπόβαθρο εννοιών & εξοπλισμού
Γλώσσες Προγραμματισμού
Υλικός Εξοπλισμός – Hardware
Πλατφόρμες Ανάπτυξης Λογισμικού
2
Υλικό μέρος και συνδεσμολογία συστήματος
Συνδεσμολογία Συστημάτων
Συλλογή Δεδομένων
Υπολογισμός κόστους
3
Εισαγωγή
Το πρόβλημα
Η ανάγκη
Στόχοι Διπλωματικής
1
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
2
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΌΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΥΣΕΙ.
ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Η ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΕΠΕΙΤΑ, ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

## Slide 3
Ενότητα 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Slide 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόβλημα
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
1
4
Έξυπνα Σπίτια
(Smart Homes)
Έξυπνες Συσκευές
(Smart Devices)
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
(IoT)
Notes: ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ:
ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

## Slide 5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόβλημα
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
1
5
Εκτιμώμενος αριθμός συνδεδεμένων
συσκευών μέχρι το 2020:
25.01 δισεκατομμύρια
Εκ των οποίων συσκευές μέσα στα σπίτια:
17.3 δισεκατομμύρια
~
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ STATISTA (Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2007)
ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ 25 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ 17.3 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

## Slide 6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόβλημα
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
1
6
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ασφάλεια
Άνεση
Έτος 2030
Έξυπνα Σπίτια
=
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΕΤΣΙ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2030 ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΕΞΥΠΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ:
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

## Slide 7
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
1
7
Απαιτήσεις των ανθρώπων
Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
Τρόπος επίτευξης σκοπού
Μικρότερο δυνατό κόστος
Ανάγκη εύρεσης τρόπου επικοινωνίας μεταξύ του ανθρώπου & έξυπνων συσκευών
Ευκολία στην εκμάθηση χειρισμού έξυπνων συσκευών
Αποτελεσματικότητα
Χαρακτηριστικά Ανάγκης
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ
ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Η ΟΠΟΙΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

## Slide 8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχοι Διπλωματικής
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
1
8
Στόχοι
Παρακολούθηση συνθηκών ενός σπιτιού
Συλλογή δεδομένων
Παρουσίαση των δεδομένων με σαφή τρόπο στον άνθρωπο
Αναμετάδοση δεδομένων σε ζωντανό χρόνο
Πλήρης έλεγχος των έξυπνων συσκευών ενός σπιτιού
Μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής του συστήματος
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ.
ΑΚΟΜΗ, Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Ο ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

## Slide 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στόχοι Διπλωματικής
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
1
9
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι:
Δραστηριότητα 1
Αγορά αισθητήρων θερμοκρασίας & υγρασίας
Αγορά μικροελεγκτών για την δημιουργία συστήματος
Συλλογή δεδομένων από επιθυμητούς χώρους του σπιτιού
Δραστηριότητα 2
Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής (Web Application)
Παρουσίαση των δεδομένων μέσα από αυτή
Δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για την αποτελεσματική χρήση των έξυπνων συσκευών
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Η ΠΡΩΤΗ, ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

## Slide 10
Ενότητα 2
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΝΝΟΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

## Slide 11
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Γλώσσες Προγραμματισμού
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
2
11
Γλώσσες Προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν:
Διαδικτυακή Εφαρμογή
HTML 5
CSS 3
JavaScript
Τοπικός Διακομιστής
PHP 7
MySQL
Μικροελεγκτές
C++ *
Processing
Wiring
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ
HTML5, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΗΓΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
H CSS 3, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΥΛ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ H JAVASCRIPT ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ SCRIPTING
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ PHP 7 ΚΑΙ MYSQL.
ΤΕΛΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ C++ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ PROCESSING & WIRING

## Slide 12
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Γλώσσες Προγραμματισμού
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
2
12
Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν:
BootStrap 4
Charts.JS
JQuery
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Η BOOTSTRAP 4 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ RESPONSIVE ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η CHART.JS ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ Η JQUERY ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

## Slide 13
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Υλικός Εξοπλισμός - Hardware
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
2
13
Arduino Uno Rev3
WeMos D1 R2
DHT 22
Arduino Ethernet Shield
Breadboard 400 pins
Router TG585 v7
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ, ΤΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ARDUINO UNO ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ WEMOS D1.
KAI TA ΔΥΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΩΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΝ DHT22
ΕΝΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΣΠΙΔΑ ETHERNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
ΑΚΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ 400 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ Ο TG585

## Slide 14
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Υλικός Εξοπλισμός - Hardware
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
2
14
Καλώδια Jumper
Καλώδιο RJ45 Ethernet
Καλώδια Τροφοδοσίας
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΑΠΌ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΛΩΔΙΑ JUMPER ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ERTHERNET ΤΟΠΟΘΕΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ETHERNET ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ SERVER
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

## Slide 15
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Πλατφόρμες Ανάπτυξης Λογισμικού
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
2
15
Visual Studio Code
Brackets
Arduino IDE
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
XAMPP
Notes: ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΊΝΑΙ
ΤΟ VISUAL STUDIO CODE ΚΑΙ ΤΟ BRACKETS ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΤΟ ARDUINO IDE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ XAMPP ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΌΣ ΤΟΠΙΚΟΥ SERVER

## Slide 16
Ενότητα 3
ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

## Slide 17
ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συνδεσμολογία συστημάτων
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
3
17
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΠΡΟΧΩΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ARDUINO UNO
TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ETHERNET Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΣΤΟΙΒΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΌΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ
ΕΠΕΙΤΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΌΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ETHERNET ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ SERVER
Η ΔΕΞΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ

## Slide 18
ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συνδεσμολογία συστημάτων
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
3
18
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ WEMOS D1, ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ.
Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΩ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΣΑΣ.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ WiFi ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ SERVER

## Slide 19
ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συλλογή Δεδομένων
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
3
19
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Notes: ΣΤΟ ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ,
ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ SETUP - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ LOOP

## Slide 20
ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Υπολογισμός Κόστους
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
3
20
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Υλικό | Ποσότητα | Τιμή μονάδας (€)
Arduino Uno Rev3 + USB Καλώδιο | 1 | 20,00
WeMos D1 R2 + microUSB καλώδιο | 1 | 12,00
Ethernet Shield W5100 | 1 | 16,20
Αισθητήρας DHT22/AM2302 | 2 | 7,00
Mini Solderless Breadboard 400 | 2 | 3,00
Jumper Wires (65 κομμάτια) | 1 | 3,50
Ethernet RJ45 cable | 1 | 5,00
Ακρυλική βάση | 2 | 2,80
Σύνολο: 79,50€ |  | 
Συνολικό Κόστος Συστήματος
Notes: ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 80€
ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΌΣ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ

## Slide 21
Ενότητα 4
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## Slide 22
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περιγραφή Βάσης Δεδομένων
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
4
22
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
users
user_log
devices_states
indoor_data
outdoor_data
smart_homie
5 Πίνακες:
1 Βάση Δεδομένων:
Notes: Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ SMART HOMIE ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ:
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ USERS ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ USER LOG Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ DEVICES STATES ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ INDOOR DATA ΚΑΙ OUTDOOR DATA ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

## Slide 23
Καρτέλες Διαδικτυακής Εφαρμογής
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
4
23
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Καρτέλα Dashboard
Καρτέλα Profile
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Notes: ΕΠΕΙΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΗΓΗΘΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## Slide 24
Καρτέλες Διαδικτυακής Εφαρμογής
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
4
24
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Καρτέλα Users
Καρτέλα Register User
ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## Slide 25
Ενότητα 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

## Slide 26
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μησσήν Στέφανος
Α.Μ.: 91432
5
26
Διαδικτυακή Εφαρμογή Παρακολούθησης & Διαχείρισης
Έξυπνων Συσκευών:
Σχεδιασμός & Υλοποίηση για Έξυπνα Σπίτια
Δημιουργία οικονομικής συσκευής καταγραφής
Δημιουργία Διαδικτυακής εφαρμογής η οποία είναι εύκολη στη χρήση της
Αντικατάσταση φυσικής παρουσίας στο χώρο
Χρήση μικροελεγκτών αλλά και αισθητήρων ανοικτού κώδικα
Notes: ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ:
1) ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΑ,
2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ,
3) ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ,
4) ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

## Slide 27
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Notes: asdads